УТВЕРЖДАЮ

Начальник

отдела по Артёмовскому городскому округу

департамента труда

и социального развития Приморского края

_____________О.А.Силина

Силина О.А.

«____» ____________ 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ ________

| Артёмовский городской округ Наименование территориального образования субъекта РФ | « 26 » сентябрь 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Артемовского городского округа

1.2. Адрес объекта: 692775 Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание на 2 и 3 этажей, 2350,7 кв.м.;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 18 438 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1939 и 1962,

последнего капитального ремонта – 1990 г.

ремонт системы отопления 2013 год, ремонт кровли 2004 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017 год, капитального  2017 -2021 год

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» Артемовского городского округа

краткое наименование МБОУСОШ №7

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

692775 Приморский край, г.Артём, ул. Днепростроевская, 6

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

Виды оказываемых услуг: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам на территории Артемовского городского округа (включая платные дополнительные образовательные услуги)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 2  до остановки  «Клуб»

пригородные электропоезда до станции «Артём-Приморский 3»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

автобус маршрута № 2:    300_ м

Ж/д станция:                   900 м

3.2.2 время движения (пешком) :     5 -20 минут

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет :есть

уклон дороги более 10%__

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Бордюр на месте пересечения  тротуара с дорогой, выбоины в асфальте, имеются участки без асфальтового покрытия  с ямами.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |  | 1,2,3,4 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ (О,У,Г,С) ДУ (К) |  | 5,6,7,8,9 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ (О,У,Г,С) ДУ (К) |  | 10,11,12,13,14,15 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |  | 16,17,18 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ (У,Г,С); ДУ (К,О) |  | 19,20,21 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  | 22,23,24,25,26 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 1,2,3 |

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

| Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 |
| --- | --- | --- |

| Фото 4 | Фото 5 | Фото 6 |
| --- | --- | --- |

| Фото 7 | Фото 8 | Фото 9 |
| --- | --- | --- |

| Фото 10 | Фото 11 | Фото 12 |
| --- | --- | --- |
| Фото 13 | Фото 14 | Фото 15 |

| Фото 16 | Фото 17 | Фото 18 |
| --- | --- | --- |

| Фото 19 | Фото 20 | Фото 21 |
| --- | --- | --- |
| Фото 22 | Фото 23 | Фото 24 |
| Фото 25 | Фото 26 |

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступен частично избирательно для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха,  нарушениями умственного развития

При обустройстве специально выделенного пути от остановки общественного транспорта до входа на территорию и по территории, прилегающей к зданию, будет доступен для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями зрения

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Капитальный ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР, капитальный ремонт. |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2021 год

в рамках исполнения подпрограммы «Доступная среда», плана капитального (текущего) ремонта здания

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)     не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации   не требуется ;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется______________

4.4.6. другое обращение  в Администрацию Артёмовского городского округа об обустройстве прилегающей территории и асфальтировании территории объекта, устройстве выделенного от проезжей части пешеходного пути от остановки автобусов № 2; запуск на линию к объекту  (до остановки «Клуб»)  адаптированного пассажирского транспорта

_______________________________________________________________________

Заключения уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), не имеем

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Администрация Приморского края, департамент труда и социального развития Приморского края, Доступная среда, учимся жить вместе.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на   3  л.

2. Входа (входов) в здание						на   3  л.

3. Путей движения в здании					на   4  л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на    4 л.

5.Санитарно-гигиенических помещений				на   3   л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на   4   л.

Результаты фотофиксации на объекте

МБОУ«СОШ №7»

- Поэтажные планы, технический и кадастровый паспорта БТИ на нежилое помещение, план земельного участка на 8 листах;

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

заместитель директора по АХЧ Николайчук Т.В.                                                         ____________

(Должность, Ф.И.О.)						                                                                                     Подпись)

Члены рабочей группы:

инспектор отделения учета выплат и реализации социальных программ отдела по Артёмовскому городскому округу департамента труда и социального развития  _

Бондарова Е.Б.____             _                                                                    _____________           _____

(Должность, Ф.И.О.)		                                                                                                                           (Подпись)

В том числе:

председатель общества инвалидов г. Артёма Приморской краевой общественной организации Всероссийского общества инвалидов:  Панченко Андрей Константинович_________________

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Заместитель директора по УВР Кабанова И.В.________________________________________

(Должность, Ф.И.О.)	                                                                                                                                         (Подпись)

Преподаватель- организатор ОБЖ Семинская Н.А._____________________________________

(Должность, Ф.И.О.)						                                                           (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией(название).______________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___   от «26» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУСОШ №7

Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 1,2,3 | Продольный уклон путей движения превышает 1:10 Поперечный уклон более 1: 50 Отсутствует уклон заезда на тротуар со стороны автобусной остановки. Пешеходная зона имеет неровное покрытие, асфальт частично отсутствует, имеются канавы и ямы, перепады по высоте. Отсутствует схема движения к объекту | К, О,У,Г,С | Уменьшить уклон путей движения, выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна пешеходной зоны. Установить схему движения к объекту. | Капитальный ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 4,5,6 | Асфальтовое покрытие дороги частично разрушено, имеются канавы и ямы, перепады по высоте. Отсутствует выделенная пешеходная зона. | К, О,У,Г,С | Выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна, выделить пешеходную зону | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нетнене нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Имеется место на территории школы, однако асфальтовое покрытие автостоянки частично разрушено, имеются канавы и ямы. Не обозначены знаками (международными) места для парковки |  | Выполнить асфальтовое покрытие парковки, обозначить знаками (международными) места для парковки | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Продольный уклон путей движения превышает 1:10 Поперечный уклон более 1: 50 Отсутствует уклон заезда на тротуар со стороны автобусной остановки. Пешеходная зона имеет неровное покрытие, асфальт частично отсутствует, имеются канавы и ямы, перепады по высоте. Отсутствует схема движения к объекту. Асфальтовое покрытие дороги частично разрушено, имеются канавы и ямы, перепады по высоте. Отсутствует выделенная пешеходная зона. Отсутствует навес над пандусом с водоотливами. Асфальтовое покрытие автостоянки частично разрушено, имеются канавы и ямы. Не промаркированы места для парковки. | К, О,У,Г,С | Уменьшить уклон путей движения, выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна, выделить пешеходную зону Установить схему движения к объекту. Установить навес с водоотливами над пандусом. Выполнить асфальтовое покрытие парковки, Промаркировать места для парковки. | . Капитальный ремонт |

| Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 |
| --- | --- | --- |

| Фото 4 | Фото 5 | Фото 6 |
| --- | --- | --- |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДУ |  | 1,2,3,4,5,6 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Въезд на территорию предназначен только для автомобильного транспорта. Не выделена пешеходная зона. Асфальтовое покрытие дороги неровное, имеются канавы и ямы, перепады по высоте. Продольный уклон путей движения превышает 1:10 %. Поперечный уклон более 1: 2%.

Необходимо уменьшить уклон путей движения, выполнить асфальтовое покрытие дорожного полотна на спуске на  территорию школы  и на некоторых участках вокруг здания, выделить пешеходную зону .

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября  2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУСОШ №7

Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 6 | Отсутствуют поручни, цементное покрытие имеет повреждение. Отсутствует противоскользящее покрытие. | К,О,У,Г,С |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 5 | Пандус стационарный с противоскользящим покрытием. Отсутствует навес над пандусом с водоотливами. | К,О,С | Установка навеса с водоотливами. | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 6,7 | Имеются повреждения поверхности покрытия входной площадки, отсутствует противоскользящее покрытие. Навес не оборудован водоотливами. | К,О,У,Г,С | Произвести установку водоотливов. Установить противоскользящее покрытие. | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 7,8,9 | Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель.. На двери петли одностороннего действия без фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто". Не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; | К,О,У,Г,С | Необходимо расширить дверной проём. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью. | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 9 | Тамбур имеет размер в плане, недостаточный для разворота кресла-коляски. Ширина - менее 2,2 м. Покрытие твердое, неровное допускающее скольжения при намокании. | К,О,У,Г,С | Необходимо расширить тамбур. Восстановить покрытие. Установить противоскользящее покрытие. |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Отсутствует навес над пандусом с водоотливами. Имеются повреждения поверхности покрытия входной площадки, отсутствует противоскользящее покрытие. Навес не оборудован водоотливами. Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м. В полотне наружных дверей не предусмотрена смотровая панель.. На двери петли одностороннего действия без фиксаторов в положениях "открыто" и "закрыто". Не обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек. Тамбур имеет размер в плане, недостаточный для разворота кресла-коляски. Ширина - менее 2,2 м. Покрытие твердое, неровное допускающее скольжения при намокании. | К,О,У,Г,С | Требуется установка навеса стационарного пандуса с водоотливами. Выполнить тамбур с площадкой в плане достаточной для разворота кресла-коляски. Необходимо расширить дверной проём. Установить распашную дверь с доводчиком и смотровой панелью. Восстановить поверхности покрытия входной площадки и тамбура. | Капитальный ремонт |

| Фото 8 | Фото 9 |
| --- | --- |
| фото 6 | фото 5 |

I   Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входы в здание | ДУ |  | 7,8,9,10,11,12 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению

Обслуживание инвалидов-колясочников осуществляется на 1-м этаже здания школы. Для доступности обучения всех категорий инвалидов необходимо привести в соответствие функционально-планировочные элементы: пандус(наружный), входная площадка (перед дверью), тамбур входной.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября  2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУСОШ №7

Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инва-лида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вести-бюль, зона ожи-дания, галерея, балкон) | есть | 1 этаж помешение № 4, 13,3,5 | 10,11, 16, | Коридоры, переходы имеют достаточную ширину (более 1,50 м). На стенах отсутствуют опорные поручни. Отсутствует предупредительная информация о препятствии на расстоянии 0,6 м до объекта информации (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей); визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); -тактильная (рифленая поверхность) (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей). Имеются повреждения полового покрытия на путях движения. Отсутствует нескользящее покрытие. Не выделена зона отдыха и ожидания. | К,О,Г,С,У | Произвести монтаж опорных поручней. Установить предупредительную информацию о препятствии на расстоянии 0,6 м до объекта информации. Заменить половое покрытие. Выделить зоны отдыха и ожидания. | Капитальный ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 3 | 13,14,15 | Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м. Имеется устройство для межэтажной транспортировки инвалидов. Поручни короче марша лестницы имеют неровную, прерывистую поверхность. Отсутствует вторая линия опорных поручней около стены для удобства подъёма инвалидов. Ступени имеют частичное разрушение (сколы). Отсутствуют рельефные обозначения этажей и предупредительные полосы об окончании перил. | К,О,Г,С,У | Расширить ширину лестничного марша, произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней. Произвести ремонт ступеней , замену поручней. Установить рельефные обозначения. | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 11, 12 | Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, ручки вращающегося типа одного цвета с дверью. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м | К,О,Г,С,У | Расширение дверного проема с установкой новой двери. Заменить ручки на контрастные по цвету с дверью. Установить двери нажимного типа. Привести в соответствие нормам пороги. | Капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 13,5 | 16,10 | На путях эвакуации из здания имеются ступени. Пандус для эвакуации отсутствует. При выходе из здания на прилегающую территорию разрушено асфальтовое покрытие. | К,О,Г,С,У | Произвести установку на путях эвакуации из здания пандус. Восстановить асфальтовое покрытие. | Капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | На стенах в коридорах, тамбурах, переходах отсутствуют опорные поручни. Ширина лестничного марша в свету менее 1,35 м. Отсутствует вторая линия опорных поручней около стены для удобства подъёма инвалидов. Дверь имеет ширину в свету менее 1,2 м, ручки вращающегося типа одного цвета с дверью. Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м. На путях эвакуации из здания имеются ступени. Пандус для эвакуации отсутствует. При выходе из здания на прилегающую территорию разрушено асфальтовое покрытие. | К,О,Г,С,У | Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, залах, вестибюле. Произвести монтаж съёмных дополнительных опорных поручней, Произвести расширение дверного проема с установкой новой двери. Заменить ручки на контрастные по цвету с дверью. Установить двери нажимного типа. Произвести установку на путях эвакуации из здания пандус. Восстановить асфальтовое покрытие. | Капитальный ремонт |

| Фото 10 | Фото 11 | Фото 16 |
| --- | --- | --- |
| Фото 14 | Фото 15 |

II      Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути движения в внутри здания, в том числе эвакуационные | ДП-И (О, Г, У) ДЧ-И (К, С) | 4,13,3,5 | 10,11,16,13,14,15,11,12 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В связи с тем, что на пути эвакуации (запасный выход)  из здания имеются ступени, необходимо установить пандус для эвакуации. При выходе из здания через (эвакуационный выход) на прилегающую территорию разрушено асфальтовое покрытие,  необходимо восстановление покрытия. Произвести монтаж опорных поручней на стенах в коридорах, переходах, тамбурах. Расширить ширину лестничного марша и произвести монтаж съёмных опорных поручней. Расширить дверные проёмы с установкой новых дверей  нажимного типа.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября  2016 г.

.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУСОШ №7

Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 1 этаж № 12,26,27,28 | 17,18 | Отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, электрическая розетка на уровне 1,5 м от пола. Дверной проём менее 0,9 м имеет пороги. Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование рельефными знаками. | К,О,Г,С,У | Установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверной проём в кабинет. Установить информирующие обозначения. | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | В кабинетах отсутствуют опорные поручни, крючки для костылей, электрическая розетка на уровне 1,5 м от пола. Дверной проём менее 0,9 м имеет пороги. Отсутствуют информирующие обозначения помещений, дублирование рельефными знаками. | К,О,Г,С,У | В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни. Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола. Расширить дверной проём в кабинетах и убрать пороги. Установить информирующие обозначения помещений, дублирование рельефными знаками. | Капитальный ремонт |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Кабинетная форма обслуживания | ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, С, О) | 17,18 | 17,18 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

| Фото 17 | Фото 18 |
| --- | --- |

Комментарий к заключению:

В зоне обслуживания инвалидов установить опорные поручни.

Установить крючки для костылей. Произвести монтаж электрической розетки на уровне 80 см от уровня пола.

Расширить дверные проёмы в кабинетах  с установкой новых дверей  нажимного типа.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  |  |  |  |  |  |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| - | - | - | - | - |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не требуется

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября 2016 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУСОШ №7

Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 1 этаж № 14 | 19,20,21 | Дверной проем имеет ширину 80 см. Отсутствует кнопка вызова помощника. Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола. Унитаз обычный (не для инвалидов) Из-за особенностей установки унитаза (врезки в систему канализации) подход (подъезд) к унитазу затруднён. Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза. Отсутствуют крючки для одежды и костылей. Отсутствует поворотное зеркало. | К,О,Г,С,У | Расширить дверной проём до 90 см. Заменить обычный унитаз на унитаз для инвалидов. Для удобства использования унитаза, перенести унитаз к другой стене, переоборудовать систему канализации, опустить раковину на удобную для использования высоту. Оборудовать помещение санузла поручнями с антибактериальным покрытием откидными/ опорными около унитаза и раковины для мытья рук. Повесить поворотное зеркало. Установить крючки для одежды и костылей. Установить кнопку вызова помощника, тактильные указатели, мнемосхему для туалетной комнаты. | Капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Дверной проем имеет ширину 80 см. Отсутствует кнопка вызова помощника. Поверхность раковины и кран расположены высоко над уровнем пола. Из-за особенностей установки унитаза (врезки в систему канализации) подход (подъезд) к унитазу затруднён. Отсутствуют поручни с антибактериальным покрытием около раковины и унитаза. Отсутствуют крючки для одежды и костылей. Отсутствует поворотное зеркало. | К,О,Г,С,У | Расширить дверной проём до 90 см. Заменить обычный унитаз на унитаз для инвалидов. Для удобства использования унитаза, перенести унитаз к другой стене, переоборудовать систему канализации, опустить раковину на удобную для использования высоту. Оборудовать помещение санузла поручнями с антибактериальным покрытием откидными/ опорными около унитаза и раковины для мытья рук. Повесить поворотное зеркало. Установить крючки для одежды и костылей. Установить кнопку вызова помощника, тактильные указатели, мнемосхему для туалетной комнаты. Повесить указатели для умственно отсталых людей |  |

| Фото 19 | Фото 20 | Фото 21 |
| --- | --- | --- |

IIЗаключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Туалетные комнаты | ДП-И (Г) ДЧ-И (О, С, У) ДУ (К) | 14 | 19,20,21 | Капитальный ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Возможно в ходе капитального  ремонта выполнить мероприятии по обеспечению доступности для всех категорий инвалидов

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «26» сентября 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУСОШ №7

Приморский край, г. Артём, ул. Днепростроевская, 6

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | 22,23,24,25,26 | Текст информационных табло, информационных знаков, указателей, планов не дублируется на языке Брайля. Предоставляемая информация не имеет контрастного цвета и выполнена шрифтом менее 7,5 см. Отсутствует мнемосхема на этаже. Отсутствуют указатели путей движения. Отсутствует мнемосхема для туалетной комнаты. | К,О,Г,С,У | Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Произвести установку световых средств информации на путях движения инвалидов. Разместить: 1) «панель бегущая строка» 2) «мнемосхемы на этаже» 3) видео- увеличитель электронный ручной 4)«информационные тактильные таблички с азбукой Брайля» 5) «информаци- онные знаки» 6) «информацион- ные табло» 7) «мнемосхема для туалетной комнаты» Разместить указатели для умственно отсталых людей. | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствуют акустические средства, оповещающие о преградах | К,О,Г,С,У | Размещение звукового маяка с датчиком движения |  |
| 6.3 | Тактильные средства | нет нет |  |  | Отсутствуют тактильные средства информации на путях движения и в местах получения услуги, на входах | К,О,Г,С,У | Размещение информационно-тактильных знаков, информационно-тактильных табло, тактильные средства в местах движения и получения услуги (мнемосхемы на этаже, информационные тактильные таблички с азбукой Брайля, мнемосхема для туалетной комнаты, тактильная направляющая лента) |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, необходимо дооборудовать комплексными средствами информации и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием движения и получения мест услуги. | К,О,Г,С,У | Текст информационных табло, указателей, схем продублировать на языке Брайля. Произвести установку световых средств информации на путях движения инвалидов. Разместить: 1) «панель бегущая строка» 2) «мнемосхемы на этаже» 3) видео- увеличитель электронный ручной 4)«информационные тактильные таблички с азбукой Брайля» 5) «информаци- онные знаки» 6) «информацион- ные табло» 7) «мнемосхема для туалетной комнаты» Произвести размещение звукового маяка с датчиком движения, в помещениях с высокими порогами. Разместить указатели для умственно отсталых людей. |  |

| Фото 22 | Фото 23 |
| --- | --- |
| Фото 24 | Фото 25 | Фото 26 |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДП-И (К,О,Г) ДУ (С,У) |  | 25,26,27,28.29 | Текущий ремонт |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

При проведение запланированных мероприятий по установке систем информации на объекте она  будет доступна для всех категорий инвалидов.

Необходима установка визуальных, акустических и тактильных средств информации и сигнализации об опасности на путях движения инвалидов и при получения ими услуги.